Załącznik nr 1 - Szczegółowy 
opis Przedmiotu Zamówienia

ZSP/2/2017/EZU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

22-335 Żółkiewka

tel/fax 846-83-16-81

e-mail: zspzolkiewka@op.pl

www.zspzolkiewka.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ, I NARZĘDZI WARSZTATOWYCH

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I - urządzenia do konserwacji |
| 1 | Myjka ciśnieniowa na wodę | rodzaj pompy: aluminiowa ciśnienie robocze (bar): 145 wydatek wody (l/h): 500 pianownica FJ 6 zewnętrzny filtr wody lanca vario power lanca rotacyjna PRZYSTAWKA T-RACER T 350 2 rury przedłużające do T 350. pistolet quick connect wąż wysokociśnieniowy 8 metry gwarancja: 24 miesiące | 1 |
| 2 | Piaskarka mobilna syfonowa 80l + dysze | Zbiornik: 80l Zapotrzebowanie na powietrze: 400-700l/min Wąż do piaskowania Ciśnienie robocze: 4,3 i 7,5 bar Dysze: 2; 2,5; 3; 3,5mm Lejek do napełniania zbiornika Taśma teflonowa Odstojnik wody Manometr Ochronna maska do piaskowania | 1 |
| 3 | Piaskarka kabinowa 350 l | Pojemność: 330 L (0,33 m3) zużycie powietrza: 2,76 - 5,52 BAR (40-80 PSI) przepływ powietrza: 25,49 m3/h (15 CFM) przyłącze powietrza: szybkozłączka 1/4\" (cal) obszar wizjera: 580x270 mm drzwi: sztuk 2 przyłącze odsysania (odpowietrzające): ( 64 mm i 90 mm Oświetlenie pola roboczego – lampa jarzeniowa 12V z zasilaniem 230V z wyłącznikiem Wysokojakościowe rękawice robocze z gumy 2 przyłącza odsysania o średnicy 64 mm i 90 mm, umożliwiające podłączenia urządzenia odsysającego Pistolet do piaskowania z czterema wymiennymi ceramicznymi dyszami o rozmiarach: 4,5,6,7 mm 4 szt. Wymiennej folii ochronnej na okno, wizjer |  |
| 4 | Maska przeciwkurzowa + kask + rękawice do piaskowania | dobra wentylacja maski wizjer posiada szybkę i siatkę kask posiada regulację (dopasowanie do głowy) Długość chropowatej powierzchni 19cm Długość drugiej części roboczej 15cm Długość części ochronnej 26cm Średnica rękawa 30cm |  |
| 5 | Pistolet do malowania lakierniczy | Dysza 1 ,7 mm 3 regulacje : powietrza (ustawianie ilości materiału w stosunku do powietrza) , farby (ilość wyrzucanego materiału) i strumienia (typ strumienia farby) Zestaw obejmuje : pistolet 1.7 mm , komplet kluczy , zapasowy filterek , wycior , kartonowe opakowanie , separator wody Górny zbiornik o pojemności min . 500 ml Ciśnienie robocze 3 bar Szybkozłącze %" |  |
| Część II - narzędzia do montażu i demontażu, napraw podzespołów pojazdów i maszyn rolniczych |
| L.p. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość |
| 1 | Żuraw do silników niskoprofilowy 2t | Udźwig: 2000 [kg] Minimalna wysokość podnoszenia: 25 [mm] Maksymalna wysokość podnoszenia: 2300 [mm] Liczba łańcuchów: 1 [szt.] Liczba haków: 1 [szt.] Liczba stopni regulacji: 4 [szt.] Przejezdny Gwarancja: 2 lata | 1 |
| 2 | Zblocze do żurawia balanser udźwig 900 kg | Udźwig: 900 [kg] Liczba łańcuchów: 4 [szt.] Liczba haków: 4 [szt.] Liczba stopni regulacji: 1 [szt.] Gwarancja: 2 lata | 1 |
| 3 | Komplet kluczy płasko oczkowych i specjalnych 47elemntów | klucze oczkowe-gięte : 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm klucze do pomp i rozruszników : 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm. Klucze płaskie TORX : 6x8 mm, 10x12 mm, 14x18 mm, 20x24 mm klucze do przewodów hydraulicznych : 8x10 mm, 9x11 mm, 10x12 mm, 13x14 mm, 15x17 mm, 16x18 mm klucze do przewodów hydraulicznych : 8x10 mm, 9x11 mm, 10x12 mm, 13x14 mm, 15x17 mm, 16x18 mm Opakowanie: wytrzymała płachta lub szafka metalowa Gwarancja dożywotnia | 1 |
| 4 | Komplet kluczy nasadowych ¾ cala | Zestaw narzędzi 19 elem. 3/4" , nasadki 6-kątne: 22, 24, 27. 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm; przedłużka 3/4" 100 mm przedłużka 3/4" 200 mm grzechotka 3/4 pokrętło 3/4" opakowanie: metalowa walizka gwarancja dożywotnia | 1 |
| 5 | Szczypce segera (zestaw 4szt) | szczypce proste zewnętrzne - rozm. 300 mm szczypce proste wewnętrzne - rozm. 300 mm szczypce zakrzywione zewnętrzne - rozm. 300 mm szczypce zakrzywione wewnętrzne - rozm. 300 mm Gwarancja 2 lata Opakowanie skrzynka narzędziowa | 1 |
| 6 | Podnośnik pneumatyczny poduszkowy bałwanek 8T | Wysokość w stanie spoczynku: max15 cm Wysokość robocza: powyżej 38 cm Ciśnienie robocze: 6 Bar Max. udźwig: 8 ton Zasilanie podnośnika: Pneumatyczny Dodatkowe funkcje: Zawór bezpieczeństwa Wytrzymały i sztywny kołnierz teleskopowy wewnątrz podnośnika, gumowy krążek na szczycie podnośnika, dwa zawory, wlotowy i wylotowy. Gwarancja: 2 lata | 1 |
| 7 | Komplet wkrętaków | Wkrętaki płaskie: 6x38, 3x75, 5x75, 5x150, 6x100, 6x150, 8x150, 8x250 mm Phillips: 2pt x 38, 0pt x 75, 1pt x 75, 1pt x 150, 2pt x 100, 2pt x 150,3pt x 200 mm Torx: T10x75, T15x100, T20x100, T25x100, T30x100 mm Wkrętaki do pobijania płaskie: 5x75mm, 5x100mm, 6x125mm, 8x150mm Krzyżakowe: PH1x75mm, PH2x100mm PH3x150 Wkrętak SPLINE:M4 ,M5, M6, M8 Opakowanie skrzynka narzędziowa lub szafka Gwarancja 2 lata | 1 |
| 8 | Ściągacz hydrauliczny 10 t | Siła ściągania 10T Minimalny rozstaw 60mm Maksymalny zasięg (długość gwintu) 160mm Maksymalny rozstaw 250mm Długość łapy 260mm Możliwość 2 lub 3 ramion Gwarancja 2 lata | 1 |
| 9 | Ściągacze śrubowe do łożysk 2 ramienne na szynie | Ściągacz do łożysk 2-ramienny na szynie 100mm Ściągacz do łożysk 2-ramienny na szynie 150mm Ściągacz do łożysk 2-ramienny na szynie 200mm Ściągacz do łożysk 2-ramienny na szynie 250mm Ściągacz do łożysk 2-ramienny na szynie 300mm Ściągacz do łożysk 2-ramienny na szynie 350mm Ściągacz do łożysk 2-ramienny na szynie 400mm Opakowanie skrzynka narzędziowa lub szafka Gwarancja 2 lata | 1 |
| 10 | Ściągacz kół pasowych | strzemię oddzielacz 2szt. śruba ciągowa ramiona 2szt. dł. 110mm przedłużki sześciokątne śr. 17mm x dł. 110mm 2szt. przedłużki sześciokątne śr. 17mm x dł. 80mm 2szt. przedłużki sześciokątne śr. 14mm x dł. 90mm 2szt. przedłużki sześciokątne śr. 14mm x dł. 60mm 2szt Gwarancja 2 lata | 1 |
| 11 | Ściągacz przegubów napędowych | Wysokość całkowita: 245 mm Szerokość maksymalna: 143mm Średnica otworu wewnętrzna: 28 mm Gwarancja: 2 lata | 1 |
| 12 | Rozpierak do opon i dętek warsztatowy | Wysokość 25 cm Szerokość 20 cm Długość 50 cm Waga 7 kg Gwarancja: 2 lata | 1 |
| 13 | Paleciak, wózek paletowy masztowy 2000 kg | Udźwig:2000 kg Zakres unoszenia: od 85 mm do 1600 mm Długość wideł: 1150 mm Szerokość widły: 160 mm Wysokość widły:60 mm Regulowany rozstaw wideł Gwarancja: 12 miesięcy | 1 |
| 14 | Zestaw 4 łyżki montażowe do opon | Łyżka montażowa do opon 40 cm Łyżka montażowa do opon 50 cm Łyżka montażowa do opon 60 cm Gwarancja 2 lata | 1 |
| 15 | Przyrząd do zakładania osłon przegubów | Urządzenie pneumatyczne do montażu elastycznych osłon przegubu Zakres rozstawu: 20 - 110mm Ciśnienie robocze: 5 - 8 bar Maksymalne ciśnienie: 9 bar Gwarancja: 2 lata | 1 |
| 16 | Komplet kluczy dynamometrycznych | Adapter dynamometryczny elektroniczny 1/2" 20-200 Nm + 2 redukcje 1/4" i 3/8" Klucz dynamometryczny CV 1/4", 5-25 [Nm] Kątomierz w główce. Posiada certyfikat kalibracji Klucz dynamometryczny CV 3/8", 19-110 [Nm] Kątomierz w główce. Posiada certyfikat kalibracji Klucz dynamometryczny 1/2" CV, 42-210 Nm. TUV/GS. Kątomierz w główce. Posiada certyfikat kalibracji Klucz dynamometryczny 3/4" CV, 65-450 Nm. TUV/GS. Kątomierz w główce. Posiada certyfikat kalibracji Gwarancja na klucze: 2 lata | 1 |
| 17 | Komplet nasadek udarowych 1/2" 10-24mm | Długość nasadek: 78 mm Nasadka udarowa długa: 10 mm Nasadka udarowa długa: 11mm Nasadka udarowa długa: 12 mm Nasadka udarowa długa: 13 mm Nasadka udarowa długa: 14 mm Nasadka udarowa długa: 15 mm Nasadka udarowa długa: 16 mm Nasadka udarowa długa: 17 mm Nasadka udarowa długa: 18 mm Nasadka udarowa długa: 19 mm Nasadka udarowa długa: 20 mm Nasadka udarowa długa: 21 mm Nasadka udarowa długa: 22 mm Nasadka udarowa długa: 23 mm Nasadka udarowa długa: 24 mm Klucze w metalowej skrzynce lub szafie Gwarancja dożywotnia | 1 |
| 18 | Zestaw rozwiertaków maszynowych, 5-20 mm, 8 szt. |  | 1 |
| 19 | Zestaw do montażu tłoków opaski szczypce, 8 szt. | Szczypce do pierścieni tłokowych (50-100mm) 3szt. opasek na tłok w rozmiarach: 53-125mm L=75mm 90-175mm L=85mm 90-175mm L=100mm Przyrząd do czyszczenia rowków tłoka Wkrętak płasko – krzyżakowy | 1 |
| 20 | Praska do zarabiania i spęczania przewodów hamulcowych | Do pojedynczego i podwójnego grzybka Średnice przewodów do wykonania stożka: M4,75; 3/16"; 1/4"; M6; Średnice przewodów do wykonania baryłki M4,75; 3/16"; 1/4"; M6 Do rur stalowych, miedzianych, mosiężnych oraz aluminiowych Gratownik do wyrównania przewodów Uchwyt do przewodów hamulcowych M4,75; 3/16"; 1/4"; M6 Adaptery do zarabiania końcówek : M4,75; 3/16"; 1/4"; M6 Gwarancja 2 lata | 1 |
| 21 | Eliminator przepięć | Dwie diody sygnalizacyjne: zabezpieczony, nie zabezpieczony Sygnalizacja dźwiękowa Czas reakcji max: 0,000000000001 s (1 ps pikosekunda) Napięcie działania 12V i 24V Podwójne zabezpieczenie bardzo szybkie diody TRANSIL oraz pozystor PTC | 1 |
| 22 | Profesjonalny próbnik instalacji 12-24V z ledowym wskaźnikiem HCN2060 | cyfrowy wyświetlacz krokodylki zaciskowe wykrywa polaryzację, biegunowość i ciągłość przewodów | 1 |
| Część III - urządzenia specjalistyczne |
| 1 | Nawigacja rolnicza GPS | Prowadzenie równoległe 3 tryby prowadzenia: prosta ab, krzywa ab, ostatni przejazd Wirtualna belka Pomiar powierzchni pola Oznaczanie miejsc Pomiar odległości antena skyview 1000 Gwarancja 12 m-cy |  |
| Część IV – Przyrządy pomiarowe, narzędzia warsztatowe |
| 1 | PRO Suwmiarka noniuszowa model 004 Zakres (mm): 150 | W całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej Wszystkie części hartowane. Podziałka chromowana na mat. Noniusz długości 49 mm o dokładności 0,001" i 0,02 mm Skala główna oraz noniusz chromowane satynowo. Cały korpus suwmiarki jest poddawany obróbce cieplnej. Płaszczyzny pomiarowe są dodatkowo hartowane. Wykonana zgodnie z DIN 862. Odchylenie pomiaru: ± 0,04 mm (0 - 200 mm), ± 0,05 mm (200-300 mm) | 7 |
| 2 | Średnicówka zegarowa MDHC | matowo - chromowana Czujnik 0,01 mm Zakres pomiaru 160-250 mm Powtarzalność nie mniejsza niż 0,003 mm 5 końcówek ceramicznych: 160, 170, 180, 190, 200 mm Dokładność ± 0,018 mm | 1 |
| 3 | Mikrometr 25-50 mm | Korpus malowany Chromowana na mat podziałka Hartowane wrzeciono Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych Tuleja sprzęgła oraz dźwignia ustalająca Wykonanie z tolerancją dokładności wg normy DIN 863/1 Rozdzielczość 0,01 mm. Dokładność pomiaru ± 0,004 mm. | 1 |
| 4 | Mikrometr 50-75 mm | Korpus malowany Chromowana na mat podziałka hartowane wrzeciono i kowadełko Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych Tuleja sprzęgła oraz dźwignia ustalająca Wykonanie z tolerancją dokładności wg normy DIN 863/1 Dokładności pomiaru to ± 0,005 mm; Rozdzielczość 0,01 mm. | 1 |
| 5 | Nóż tokarski boczny osadzany | NNBe 1616 ISO6 S30 | 5 |
| 6 | Nóż tokarski boczny odsadzony | NNBe 2525 P20 ISO6 | 4 |
| 7 | Nóż tokarski wytaczak prosty | NNWA 1616 ISO8 S30 | 4 |
| 8 | Nóż tokarski wytaczak prosty | NNWa ISO8, 2525 S10 (P10), do stali | 2 |
| 9 | Nóż tokarski wytaczak spiczasty | NNWb, ISO9, 1010 S30 (P30), do stali | 2 |
| 10 | Nóż tokarski wytaczak spiczasty | NNWb ISO9, 1616 S20 (P20), do stali | 2 |
| 11 | Nóż tokarski wytaczak spiczasty | NNWb ISO9, 2020 S30 (P30), do stali | 3 |
| 12 | Nóż tokarski przecinak prawy | NNPa ISO7, 1610 S10 (P10), do stali | 5 |
| 13 | Nóż tokarski przecinak prawy | NNPa ISO7, 2012 S30 (P30), do stali | 5 |
| 14 | Nóż tokarski przecinak lewy | NNPc ISO7, 1610 S30 (P30), do stali | 3 |
| 15 | Nóż tokarski boczny odsadzony lewy | NNBf ISO6, 1616 S10 (P10), do stali | 4 |
| 16 | Nóż tokarski boczny odsadzony lewy | NNBF ISO6, 2525 S10 (P10), do stali | 3 |
| 17 | Gwintowniki i narzynki Exact STM-35, M3 - M20,, (zestaw 54 szt.) | Gwint: metryczny Rozmiar gwintu: M3 , M4 , M5 , M6 , M8 , M10 , M12 , M14 , M16 , M18 , M20 Kierunek gwintu: Cięcie prawostronne Materiał wiertła: HSS Norma DIN: DIN 352 | 1 |
| 18 | Komplet wierteł HSS 32SZT. [KM-32 008003711] | wiertła w zakresie 1,0 do 10,5mm co 0,5mm dodatkowo typowe wiertla pod gwinty lub nity: 1,9; 2,1; 2,6; 2,9; 3,2; 3,3; 3,8; 4,2; 5,1; 6,8; 7,9 i 10,2mm - razem 32 szt. Zapakowane w trwałej i praktycznej metalowej kasecie z zatrzaskiem. wiertła HSS wykonane są zgodnie z normą DIN338 | 1 |
| 19 | Wiertło do metalu HSS NWKC 12,50 | HSS NWKC z chwytem stożkowym MORSE'A | 2 |
| 20 | Wiertło do metalu HSS NWKC 14,00 | HSS NWKC z chwytem stożkowym MORSE'A | 2 |
| 21 | Wiertło do metalu HSS NWKC 16,00 | HSS NWKC z chwytem stożkowym MORSE'A | 2 |
| 22 | Wiertło do metalu HSS NWKC 18,00 | HSS NWKC z chwytem stożkowym MORSE'A | 2 |
| 23 | Wiertło do metalu HSS NWKC 20,00 | HSS NWKC z chwytem stożkowym MORSE'A | 1 |
| 24 | Frez NFPA FI 10,0-A K-N HSS-E | Frez trzpieniowy walcowo-czołowy, krótki uniwersalny z chwytem walcowym. DIN 844-A K-N HSS-E. WYMIARY: D: 10 mm, d: 10 mm, l: 22 mm, l1: 40 mm, L: 72 mm Z4. | 2 |
| 25 | Frez NFPA FI 8,0-A K-N HSS-E | Frez trzpieniowy walcowo-czołowy, krótki uniwersalny z chwytem walcowym. DIN 844-A K-N HSS-E. WYMIARY: D: 8 mm, d: 10 mm, l: 19 mm, l1: 40 mm, L: 69 mm Z4. | 2 |
| 26 | Frez NFPA FI 12,0-A K-N HSS-E | Frez trzpieniowy walcowo-czołowy, krótki uniwersalny z chwytem walcowym. DIN 844-A K-N HSS-E. WYMIARY: D: 12 mm, d: 12 mm, l: 26 mm, l1: 45 mm, L: 83 mm Z4. | 2 |
| 27 | Uchwyt wiertarski PTRk 16 B16 | typ mocowania: B16 Zakres: 3 - 16 mm Typ kluczyka: C3 | 2 |