Załącznik nr 1 - Szczegółowy 
opis Przedmiotu Zamówienia

ZSP/7/2018/EZU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

22-335 Żółkiewka

tel/fax 846-83-16-81

e-mail: zspzolkiewka@op.pl

www.zspzolkiewka.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ, I NARZĘDZI WARSZTATOWYCH ORAZ LAPTOPÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I – narzędzia i urządzenia do obróbki ręcznej naprawy pojazdów |
| 1 | Stół warsztatowy metalowym blatem z wyposażeniem | - Stół warsztatowy, metalowy z metalowym blatem, kratownica nad blatem, wymiary stołu szer.1500 wys. 1500 z nadstawką, gł. 700. Kolor szary; - piłka do metalu - ramka z brzeszczotem, długość: 300 mm; - Kątownik ze stopką: Ramiona o jednakowej grubości 5mm wykonane ze stali węglowej, Stopka w podstawie ułatwiająca pracę, Wymiary: 300x180x25mm; - młotek ślusarski: wymiary obucha: 132x35x35, waga głowicy 1000g, waga całkowita 1170 g, materiał uchwytu – drewno, materiał wykonania – stal węglowa; - Imadło: Rozmiar szczęk : 150 mm, Obrotowe : 120°, Imadło z kowadełkiem, Materiał wykonania: staliwo, Waga: ok. 24 kg - zestaw wybijaków wybijaki przecinaki punktaki 12sz: Przecinaki: 10 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), Wybijaki: 1,5 mm (1/16"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32"), 5 mm (3/16"), 6 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), Punktaki: 2 mm (3/32"), 6 mm (1/4"), 8 mm (5/16") - pilniki: wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, płaski długość całkowita 350 mm/robocza 250 mm, półokrągły długość całkowita 350 mm/robocza 250 mm, okrągły długość całkowita 300 mm/robocza 200 mm, rójkątny długość całkowita 300 mm/robocza 200 mm, - Miara gumowana: Długość taśmy: 5 m, Szerokość taśmy: 19 mm, Grubość taśmy: 0,135 mm, Funkcja blokady taśmy: tak, Gumowana osłona obudowy: tak, Obudowa miarki zrobiona z tworzywa sztucznego typu ABS z gumową osłoną | 9 |
| 2 | Stół warsztatowy, na kółkach, z ociekaczem na płyny z wyposażeniem | Stół warsztatowy, na kółkach, z ociekaczem na płyny, zamykana szuflada, wymiary stołu 1220x810, max obciążenie 500kg. - piłka do metalu - ramka z brzeszczotem, długość: 300 mm; - Kątownik ze stopką: Ramiona o jednakowej grubości 5mm wykonane ze stali węglowej, Stopka w podstawie ułatwiająca pracę, Wymiary: 300x180x25mm; - młotek ślusarski: wymiary obucha: 132x35x35, waga głowicy 1000g, waga całkowita 1170 g, materiał uchwytu – drewno, materiał wykonania – stal węglowa; - Imadło: Rozmiar szczęk : 150 mm, Obrotowe : 120°, Imadło z kowadełkiem, Materiał wykonania: staliwo, Waga: ok. 24 kg - zestaw wybijaków wybijaki przecinaki punktaki 12sz: Przecinaki: 10 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), Wybijaki: 1,5 mm (1/16"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32"), 5 mm (3/16"), 6 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), Punktaki: 2 mm (3/32"), 6 mm (1/4"), 8 mm (5/16") - pilniki: wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, płaski długość całkowita 350 mm/robocza 250 mm, półokrągły długość całkowita 350 mm/robocza 250 mm, okrągły długość całkowita 300 mm/robocza 200 mm, rójkątny długość całkowita 300 mm/robocza 200 mm, - Miara gumowana: Długość taśmy: 5 m, Szerokość taśmy: 19 mm, Grubość taśmy: 0,135 mm, Funkcja blokady taśmy: tak, Gumowana osłona obudowy: tak, Obudowa miarki zrobiona z tworzywa sztucznego typu ABS z gumową osłoną | 3 |
| 3 | Tarcze do metalu - zestaw | Tarcza do szlifowania metalu - Kronenflex A60: 125 mm x 6 mm x 22.2 mm: - 15 szt Do obróbki: stali stali hartowanej stali szlachetnej stali wysokostopowych stali nierdzewnej i kwasoodpornej (INOX) odlewów cynkowych żeliwo Tarcza do cięcia metalu - Kronenflex A24:125 mm x 1 mm x 22.2 mm – 20 szt. do cięcia: stali stal nierdzewnej stal kwasoodpornej Tarcza do cięcia metalu 230x2x22,2 mm - Norton Vulcan A 60S BF- 10 szt do cięcia: Stai Stali nierdzewnej Stali kwasoodpornej Żeliwa Kamienia Tarcza do szlifowania metalu GERMA FLEX 27 180x6x22,2 mm – 10 szt. do obróbki: Stali Stali konstrukcyjnej Stali o podwyższonej twardości i wytrzymałości Stali narzędziowej i wysokostopowej Żeliwa - uniwersalnego, szarego i sferoidalnego Staliwa Tarcza do cięcia metalu makita M-D18839, 180x2x22,2 – 10 szt. do obróbki: Stali Stali konstrukcyjnej Stali o podwyższonej twardości i wytrzymałości Stali narzędziowej i wysokostopowej Żeliwa - uniwersalnego, szarego i sferoidalnego Staliwa | 1 |
| 4 | Nauszniki przeciwhałasowe | wygłuszenie: H=32 dB, M=25 dB, L=17 dB, SNR=28 dB, materiał kabłąka: kopolimer polioksymetylenu, materiał muszli usznych: ABS, materiał poduszek wyścielających: polichlorek winylu, miękkie poduszki zapewniają długotrwały komfort i bardzo mały ucisk, regulowana długość kabłąka, spełniają wymagania normy EN352-1. kategoria ochrony: kat. II, dostępne rozmiary: (L) | 25 |
| 5 | Leżanka warsztatowa | - Materiał: plastik, Długość [mm]: 1000, Ilość kół: 6 | 2 |
| 6 | Hydrauliczny podnośnik, dociskacz skrzyni biegów teleskopowy 0,5 T | wyposażony jest w możliwość regulacji nachylenia kosza ułatwiającą montaż i demontaż skrzyni. Siłownik obsługiwany jest nożnie, wyposażony jest w 4 metalowe kółka oraz uchwyt pozwalające na swobodne przemieszczanie, Posiada dwustopniowy siłownik z wysięgnikiem dzięki któremu możliwe jest uniesienie skrzyni biegów na wysokość do 1750mm | 1 |
| 7 | Belka do podwieszania silnika | do wspierania i dokładnego pozycjonowania silników podczas czynności konserwacyjnych, udźwig 500 kg, Krawędzie szyny są zabezpieczone podkładkami gumowymi, Odchylane nóżki, | 1 |
| 8 | Giętarka uniwersalna do rur i płaskowników | urządzenie formująco-kształtujące: - Płaski profil – stal: walcowana na zimno - 100 x 5 mm, walcowana na gorąco - 100 x 15 mm - Płaski profil – miedź: walcowana na zimno - 100 x 12 mm, - Okrągły profil: walcowana na zimno – 18mm, walcowana na gorąco – 22mm, - Kwadratowy profil: walcowana na zimno – 16x16mm, walcowana na gorąco – 22x22mm, - L profil: walcowana na zimno – 60x8mm, walcowana na gorąco – 100x12mm, - Promień krawędzi zagięcia: 0/5, 10/15, 20/25, - Kąt gięcia: 0 - 120°, - Masa: ok. 32kg | 1 |
| 9 | Okulary ochronne | z powłoką niezaparowującą, Ochrona oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia (prędkość uderzenia do 45m/s, kulką o masie-0,86g), Mogą być stosowane na okulary korekcyjne, Panoramiczna szyba poliwęglanowa połączona jest w jednolity ciąg z szerokimi REGULOWANYMI zausznikami stanowiącymi osłony boczne, Osłony boczne wentylowane. | 25 |
| 10 | Klucze nasadowe 1/2" zestaw 46 części. | nasadki metryczne i calowe, akcesoria w standardzie napędu 1/2", Narzędzia spełniają amerykańskie normy ANSI i niemieckie DIN, Zestaw zawiera: 20 sztuk nasadek 6-kątnych 1/2”: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 30 – 32mm; 7 sztuk nasadek 6-kątnych długich 1/2”: 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19mm; 2 sztuki nasadek długich do świec 1/2”: 16 - 21mm; 11 szt. nasadek 6-kątnych calowych 1/2”: 3/8’’ - 7/16’’ - 1/2’’ - 9/16’’ - 5/8’’ - 11/16’’ - 3/4’’ - 13/16’’ - 7/8’’ - 15/16’’ - 1’’; profesjonalna grzechotka szybkomocująca 1/2”; rękojeść łamana 10’’ (250mm); 2 sztuki przedłużek: 5’’(125mm) i 10’’ (250mm); przegub uniwersalny Cardana;3-drożny adapter 3/8”F x 1/2” M. | 1 |
| 11 | Zestaw kluczy klucze płasko-oczkowe calowe 16 szt | wykonane ze stali stopowej chromowo-wanadowej - Wykonane zgodnie z normami ISO i DIN. - 12-kątna końcówka klucza oczkowego - wzmacniane na końcach Wyposażenie: klucz płasko-oczkowy 1/4" klucz płasko-oczkowy 5/16" klucz płasko-oczkowy 3/8" klucz płasko-oczkowy 7/16" klucz płasko-oczkowy 1/2" klucz płasko-oczkowy 9/16" klucz płasko-oczkowy 5/8" klucz płasko-oczkowy 11/16" klucz płasko-oczkowy 3/4" klucz płasko-oczkowy 13/16" klucz płasko-oczkowy 7/8" klucz płasko-oczkowy 15/16" klucz płasko-oczkowy 1" klucz płasko-oczkowy 1 1/16" klucz płasko-oczkowy 1 1/8" klucz płasko-oczkowy 1 1/4" płachta na klucze | 1 |
| 12 | Zestaw do wyciskania tłoczków hamulcowych 35 elementów | Zestaw separatorów do zacisków hamulcowych z napędem ręcznym dostosowany jest do obsługi zacisków wciskanych (przednie hamulce) oraz wkręcanych ( tylne hamulce), W zestawie 35 częściowy dostosowanych do wielkości tłoczków hamulcowych w większości europejskich i azjatyckich samochodów osobowych. pokrętło wyposażone jest w magnetyczną końcówkę, dzięki temu utrzymuje talerzyk odpowiadający danemu tłoczkowi w osi, zestaw zawiera 2 szt. prasek (prawo-lewo) do cofania tłoczka hamulcowego, klucz 6 mm i 7 mm oraz 2 rodzaje wybijaków. | 1 |
| 13 | Zestaw ściągaczy do sworzni z siłownikiem hydraulicznym | Zawartość zestawu: 3szt. ściągaczy sworzni z rozstawem szczęk: 30, 34 i 40mm siłownik hydrauliczny 12t Ściągacze są przystosowane do pracy z siłownikiem hydraulicznym 12t lub do pracy ręcznej (śruby o dł. 80mm oraz 100mm). | 1 |
| 14 | Zestaw calowych gwintowników i narzynek - 42 częściowy | Zestaw calowy zawiera: 42 części: 4 x 36NS 8 x 32NC 6 x 32NC 10 x 24NC 10 x 32NF 1/4 x 20NC 12 x 24NC 1/4 x 28NF 5/16 x 18NC 3/8 x 16NC 5/16 x 24NF 3/8 x 24 NF 7/16 x 14NC 1/2 x 13NC 7/16 x 20NF 1/2 x 20NF uchwyt do gwintowników uchwyt do narzynek miedziana szczotka | 1 |
| 15 | Ściągacz do sprężyn zawieszenia | Parametry: Max. udźwig: 1 tona Max. zakres roboczy: 590 mm Średnica sprężyn: 102 - 254 mm Skok siłownika: 330 mm Rozmiar podstawy: 361 x 502 mm Wysokość całkowita: 1200 mm Zgodność z Dyrektywą 2006/42/EC: tak Hydrauliczna pompa nożna Pedał pompujący i spustowy: duży i mały | 1 |
| Część II – narzędzia i urządzenia do łączenia metali |
| 1 | Spawarka inwerorowa ARC 230 | Parametry techniczne: Napięcie zasilania [V] 230 Napięcie pr. jałowego [V] 56 Zakres regulacji prądu spawania [A] 20-200 Sprawność [%] 20°C 200A-80% 40°C 200A-60% Średnica elektrody [mm] 2-5 Max. pobór mocy [kVA] 9 Klasa ochrony [IP] 21 posiada funkcje: HOT, START, ARC FORCE i ANTI STICK oraz zabezpieczenie nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe i nadprądowe do spawania prądem stałym (DC), do spawania elektrodami otulonymi (metoda MMA). | 1 |
| 2 | Półautomat spawalniczy inwertorowy MAXI MIG 270 4x4 MMA + Reduktor do argonu i CO2 RBARG/CO2 + butla + + drut (5szt) | Dane techniczne: Zasilanie 400V/50Hz Prąd spawania max 270A Płynna regulacja prądu spawania Średnica drutu 0,8-1,2mm Waga netto 45kg Waga brutto 55kg Wymiary 64x30x61cm Z funkcją spawania elektrodami otulonymi MMA do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego Maksymalna szpula z drutem: 15 kg. Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu. Wyposażony w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz). Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, Zamienna biegunowość uchwytu, Chłodzony wentylatorem. Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu uchwyt spawalniczy MIG 24/3m z wtykiem EURO - tak przewód masowy - tak przewód spawalniczy MMA – tak REDUKTOR 2-ZEGAROWY CO2/ARGON (parametry) Przeznaczenie: butle CO2, argon oraz mieszanka Maksymalne ciśnienie wlotowe: 200 bar Maksymalne ciśnienie wylotowe: 10 bar Maksymalny przepływ: 20 l/min Średnica przyłącza wejściowego z nakrętką do butli: W21,8x 1/14 (standardowa butla) Drut MIG SG2 do stali Ø 0,8mm D-200 15kg x 5 szt. Preparat antyodpryskowy 400 ml Butla 30 kg CO2 | 1 |
| 3 | Półautomat spawalniczy MIDI MIG 220 MMA | Wykonany w technologii inwertorowej IGBT do spawania metodą MIG/MAG (w osłonie gazu) lub FLUX (bez osłony gazu) oraz do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC), Max szpula 5 kg D200, dwa cyfrowe wyświetlacze parametrów prądu spawania (woltomierz, amperomierz) diody sygnalizacyjne LED: zasilania (zieloną) i przeciążenia (czerwoną) elektronicznie sterowana płynna regulacja prądu spawania, elektronicznie sterowana płynna regulacja prędkości posuwu drutu, przycisk szybkiego podawania drutu, euro złącze, zabezpieczenie przed przeciążeniem, uchwyt spawalniczy MB 15 3 m przewód spawalniczy 2,5 m z uchwytem elektrody 200A (DX25), przewód masowy 2 m z zaciskiem 200A (DX25) , przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V, gniazdo 230V na tylnym panelu, króciec na wąż 8 mm do podłączenia przewodu gazowego, tarcza spawalniczą, szczotkę Butla 6 kg CO2 Drut MIG SG2 do stali Ø 0,8mm D-200 5kg x 2 szt. Dane techniczne: Napięcie zasilania – 230V Napięcie prądu jałowego – 56V Zakres regulacji prądu spawania [A]: MIG: 10 – 180 A, MMA: 60 – 180 A Sprawność[%]: 200C – 220A-60%, 400C – 220A-35%, Średnica drutu [mm]: 0,6 – 1, Klasa ochrony IP: IP 21, | 1 |
| 4 | Elektrody spawalnicze - zestaw | RUTWELD 12 ŚREDNICA 3,2 mm, 5kg:x 4 paczek, RUTWELD 12 ŚREDNICA 4 mm, 5kg: x4 paczki, stale niskostopowe – rutylowe klasyfikacja: EN 499: E 38 0 RC 11 DIN 1913: E 43 22 R(C) 3 AWS A-5.1: E 6012 ISO 2560: E 43 2 R 12 | 1 |
| Część III – elektronarzędzia i urządzenia do obróbki ręcznej |
| 1 | 2-biegowa wiertarka udarowa | Moc znamionowa: 720 W Prędkość obr. na biegu jałowym -1 Bieg: 0-1200 obr./min Prędkość obr. na biegu jałowym-2 Bieg: 0-2900 obr./min Częst. udarów na biegu jałowym-1 Bieg: 0-24000 /min Częst. udarów na biegu jałowym-2 Bieg: 0-58000 /min Średnica wiercenia w betonie - do: 20 mm Średnica wiercenia w drewnie- do: 40 mm Średnica wiercenia w stali- do: 13mm Ciężar- do 2,5 kg Sprzęgło przeciążeniowe cierne, chroniące użytkownika i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła wyłącznik z pokrętłem regulacji prędkości obrotowej i przełącznikiem obrotu w prawo/lewo Uchwyt wiertarski na kluczyk Podwójna izolacja- druga klasa ochronności | 2 |
| 2 | Szlifierka kątowa 840 W | Moc znamionowa: 840 W Prędkość obr. - na biegu jałowym: 11000 obr./min Średnica tarczy: 125 mm Gwint wrzeciona: M14 x 2 Wymiary: (DxSxW): 271 x 139 x 106 mm Ciężar: max 2,1 kg Obudowa przekładni: przestawiana w 4 położeniach co 90° Oznaczenie G: obudowa przekładni ze wzmocnioną blokadą wrzeciona Silnik: komutatorowy dużej mocy ze specjalną izolacją w celu ochrony przed pyłem szlifierskim Szczotki : węglowe samowyłączające się Labiryntowa konstrukcja w celu ochrony łożyska kulkowego Funkcja: anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem Podwójna izolacja- druga klasa ochronności | 2 |
| 3 | Szlifierka kątowa 2000 W | Moc znamionowa: 2000 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 8400 obr./min Średnica tarczy: 180 mm Gwint wrzeciona: M14 x 2 Wymiary: (DxSxW): 453 x 200 x 137 mm Ciężar: max 4,3 kg Szczotki : węglowe samowyłączające się Funkcja "anty-restart" zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem : tak Szczotki węglowe wymienne z zewnątrz Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem Szczotki : węglowe samowyłączające się Pyłoszczelna konstrukcja przedłużająca żywotność silnika Elektroniczna kontrola prędkości utrzymująca stałą prędkość pod obciążeniem zwiększając wydajność pracy i zmniejszając zużycie tarcz Podwójna izolacja- druga klasa ochronności | 1 |
| 4 | Szlifierka kątowa 2200 W | Moc znamionowa: 2200 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 6600 obr./min Średnica tarczy: 230 mm Gwint wrzeciona: M14 x 2 Wymiary (DxSxW): 473 x 249 x 140 mm Ciężar: max 5,8 kg Pierścień labiryntowy chroniący łożysko kulkowe przed pyłem szlifierskim: tak Koła zębate ze spieków dla dłuższego okresu eksploatacji: tak Powłoka wirnika Zick-Zack wykonana z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę elektronarzędzia w trudnych warunkach: tak Szczotki węglowe wymienne z zewnątrz Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem Podwójna izolacja- druga klasa ochronności | 1 |
| Część IV – urządzenia do obsługi technicznej pojazdów i maszyn |
| 1 | Wysysarka odsysarka zlewarka do oleju 80 L + sondy | do grawitacyjnego spuszczania, a także wysysania oleju; - Wyposażona w komplet 6 sond ssących (2 metalowe i 4 elastyczne) - Łatwe usuwanie oleju ze zlewarki dzięki funkcji samoczynnego opróżniania | 1 |
| 2 | Pompa do wymiany oleju | Pojemność ok. 3 l /min (przy temperaturze oleju na poziomie 40C0) 100% ssania odbywa się przy użyciu prętowego miernika do poziomu oleju, 12V/ 5A /60W | 1 |
| Część V – urządzenia do określania warunków glebowych roślin |
| 1 | Tester kwasowości do gleby i płynów phg | Miernik służy do określania stężenia jonów wodorowych wyrażonego w jednostkach pH. Poza tym umożliwia pomiar temperatury (w °C) oraz napięcia (w mV), Przyrząd wyposażony jest w sondę temperaturową umożliwiając automatyczną kompensację temperatury oraz jej pomiar, Zestaw zawiera: pH-metr PHG, sondę pH-metryczną (szklaną), sondę temperaturową, 2 bufory do kalibracji sondy pH-metrycznej, 1 x baterię typu 6F-22, 9V, opakowanie transportowe wielokrotnego użytku (wykonane z tworzywa sztucznego), instrukcję obsługi, Gwarancja 24 miesiące Dane techniczne: Zakres pomiaru pH: od 0 pH do 14 pH Pomiar temperatury: od -30°C do +130°C Kompensacja temperatury: automatyczna i ręczna od 0°C do 120°C Rozdzielczość pH: 0,01 pH Dokładność pomiaru pH: ±0,05 pH Temperatura pracy elektrody pH: od 1°C do 90°C Rozdzielczość temp: 0,1°C Dokładność pomiaru temperatury: ± 1°C Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny typu LCD, 3.5 cyfry Klawiatura: membranowa Zasilanie: 1 x bateria 9V, typ 6F-22 | 1 |
| Część VI – elektronarzędzia do napraw maszyn w warunkach polowych |
| 1 | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSB18-2-LI PLUS | Dane techniczne: Typ zasilania: akumulatorowe Udar: tak Miękki moment obrotowy: 24 Nm Twardy moment obrotowy: 63 Nm Napięcie akumulatora: 18 V Pojemność akumulatora: 2,0 Ah Ilość akumulatorów: 2 Typ akumulatora: Li-Ion Prędkość obrotowa: 1900 rpm Ilość biegów: 2 Masa: 1,5 kg Walizka transportowa: tak Silnik bezszczotkowy: nie Akumulator w komplecie: tak Wyposażenie podstawowe: 2 akumulatory 18V 2.0Ah Li-Ion Ładowarka AL 1820 CV Walizka transportowa | 1 |
| 2 | Szlifierka kątowa akumulatorowa 18,0V GWS 18 V-LI + akumulator + ładowarka | Dane techniczne: Napięcie zasilania (V): 18 Rodzaj: kątowa Prędkość obrotowa (obr/min): 10000 Średnica tarczy (mm): 125 Waga (kg): 2.3 Rodzaj: Kątowa 125mm Akumulator min 5 Ah Ładowarka 14,4V 18V GAL 1880 CV | 1 |
| 3 | Klucz udarowy akumulatorowy 18V 1/2" + akumulator + ładowarka | Dane techniczne: Typ zasilania: akumulatorowe Uchwyt roboczy: 1/2 in / 1/4 sześciokąt in Max moment dokręcania: 185 Nm Napięcie akumulatora: 18 V Typ akumulatora: Li-Ion Prędkość obrotowa: 2800 rpm Masa: 1,7 kg Częstotliwość udarów: 3200 1/min Walizka transportowa: nie Silnik bezszczotkowy: tak ” Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-2.800min-1 Masa włącznie z akumulatorem: 1,7kg Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde): 185Nm Nominalna liczba udarów: 0-3.200min-1 Długość: 158mm Wysokość: 240mm Napięcie akumulatora: 18V System montażu narzędzi: Chwyt sześciokątny 1/4" i chwyt zewnętrzny czworokątny 1/2" Akumulator min 5 Ah Ładowarka 14,4V 18V GAL 1880 CV | 1 |
| Część VII – laptopy i sprzęt biurowy |
| 1 | Komputer laptop | Procesor (taktowanie) 4 rdzenie, od 1.10 GHz do 2,56 GHz Procesor (pamięć cache) Min. 2 MB Matryca (przekątna) Min. 15,6 cale Matryca (rozdzielczość) Min. WXGA 1366 x 768 (HD) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) LED Pamięć zainstalowana (pojemność) Min. 4 GB Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM – 8GB Pamięć (technologia) Min. DDR3, 1600 MHz Dysk twardy (pojemność) SSD SATA Min. 240 GB lub magnetyczny 1000 GB (5400 RPM) Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW Karta graficzna: współdzielona (model) Głośniki 2 szt. Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa: min 0.3 Mpix Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Moduł Bluetooth Rodzaje wejść / wyjść: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) System operacyjny (wer. językowa) polski Wbudowana kamera Akumulator zapewniający : min 3 komorowa, 2850 mAh, Li-ion Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Waga Poniżej 2,50 kg (z baterią) Gwarancja min. 24 mies. | 10 |
| 2 | Laminator | Maksymalna szerokość laminowanego (A3) Funkcje: Regulacja temperatury - Tak Usuwanie dokumentu - tak Sygnalizacja gotowości - tak Automatyczne wyłączanie – tak Parametry techniczne: Maksymalna szerokość laminacji [mm] - 324 Maksymalna grubość folii [mikrometr] - 250 Rodzaje laminacji - Na gorąco, Na zimno Prędkość laminacji [cm/min] - 75 System laminacji - 6 rolek Czas nagrzewania [min] 1 Zastosowane technologie Autosense Clear Path HeatGuard Sleep Mode System Instaheat Gwarancja 2 lata | 1 |
| 3 | Gilotyna | Format - A3 Rodzaj - Gilotyna ręczna Osłona noża - TAK Siatka formatów - Miarka kątowa , Podziałka w calach , Podziałka w cm Docisk - Automatyczny Uchwyty do przenoszenia - TAK Inne - Ostrze ze stali nierdzewnej Ilość ciętych arkuszy – minimum 15 Długość cięcia [mm] – minimum 460 Rodzaj ciętego materiału - Folie , Papier , Zdjęcia Zastosowane technologie - Osłona SafeCut Inne - Certyfikat bezpieczeństwa TUV and GS Materiał podstawy - Metalowa Inne - Antypoślizgowe nóżki Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | 1 |