Załącznik nr 1 - Szczegółowy 
opis Przedmiotu Zamówienia

ZS/2/2019/ZzZ

Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum

22-335 Żółkiewka

tel/fax 846-83-16-81

e-mail: zspzolkiewka@op.pl

www.zspzolkiewka.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA DO AGROTRONIKI

Część I – symulator pracy maszyn ISOBUS

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw do zademonstrowania działania i obsługi działania maszyny rolniczej ISOBUS - rolnictwa precyzyjnego | Komputer sterujący z dużym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej powyżej 10” z dwoma interfejsami pozwalającymi monitorować jednocześnie pracę maszyny i nawigację GPS. Zestaw, który pozwoli dokonywać symulacji pracy wybranych maszyn rolniczych stacjonarnie w pomieszczeniach dydaktycznych, z wykorzystaniem wtyczek, ze wskazaniem na maszyny takie jak: - opryskiwacz ciągany - rozsiewacz nawozów zawieszany - precyzyjny siewnik punktowy. Kierownica do symulacji pracy Odbiornik(antena) GPS Zestaw, który po zamontowaniu na ciągniku pozwoli dokonywać w terenie lub na placu manewrowym, symulacji pracy wybranych maszyn rolniczych z wykorzystaniem sygnału GPS. Zestaw kabli umożliwiających zamontowanie zastawu na ciągniku. Możliwość podłączenia zestawu do maszyn wyposażonych w system ISOBUS Zestaw pracujący na bezpłatnym, ogólnodostępnym sygnale GPS | 1 |

Część II – Systemem do zarządzania gospodarstwem rolnym z zastosowaniem telematyki maszyn rolniczych

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemem do zarządzania gospodarstwem rolnym z zastosowaniem telematyki maszyn rolniczych | Funkcje systemy: monitorowanie GPS pojazdów rolniczych oraz gromadzenie informacji eksploatacyjnych zarządzanie gospodarstwem poprzez gromadzenie danych o gruntach, pracownikach, parku maszynowym, uprawach, zabiegach agrotechnicznych gromadzenie danych o środkach do produkcji tj. nasionach, paliwach, nawozach, środkach ochrony roślin w celu przygotowania zapotrzebowania, opracowanie kart pola uwzględniając ewidencję środków ochrony roślin, wykorzystanie maszyny i ciągników, monitorowanie gruntów, maszyn ciągników Wyposażenie: Urządzenie do monitorowania pracy pojazdów o parametrach: bezprzewodowa komunikacja miedzy urządzeniami, łączność w trybie na żywo, odporność na warunki atmosferyczne urządzenie do montowania pracy maszyn rolniczych o parametrach: wytrzymałość baterii do min 10 lat, odporność na warunki atmosferyczne Urządzenie do monitorowania pracy operatora pojazdów o parametrach: wytrzymałość baterii do min 10 lat, odporność na warunki atmosferyczne Urządzenie do monitorowania pracy wszystkich elementów systemu Opłata abonamentowa na 5 lat w cenie produktu | 1 |